# A. PRŮVODNÍ   ZPRÁVA

# A.1 Identifikační údaje stavby

A.1.a.Označení stavby: MK Dolní Stakory

Místo stavby:          		Dolní Stakory

Kraj:                        		Středočeský

Katastrální území:  		Dolní Stakory

Druh stavby:           		liniová

# A.1.b.Investor:

# Investor: Obec Dolní Stakory

A.1.c.Projektant:

Odpovědný projektant:Ing. Sedláček Jaroslav autorizovaný inženýr v oboru dopravní stavby

osvědčení o autorizaci č.0004010. Kopie osvědčení je přílohou této dokumentace

# tel. 725556088, e-mail sedlacekjarda@email.cz

# A.2.Základní údaje o stavbě

# a)Rozsah řešeného území

Dle ÚP obce je řešená lokalita zahrnuta do územního plánu obce. Řešené území zahrnuje motorovou a pěší dopravu.

# b)Dosavadní využití a zastavěnost území

# Dosavadní využití je shodné s navrhovanou opravou. Stávající stav komunikace je nevyhovující

# pro budoucí zástavbu.

# c)Údaje o ochraně území

Řešené území není památkovou rezervací, ani památkovou zónou. V území budoucí stavby není žádný biokoridor ani jiná chráněná oblast.

# d)Údaje o odtokových poměrech

# Odtokové poměry zůstanou zachovány. Odvodnění komunikace není možné zásakem s ohledem na sousední pozemky, které budou zastavěny a navíc koeficient filtrace je podle posouzení zeminy  při provádění výkopových prací v okolí (hlíny s nízkou až střední plasticitou, štěrovité jíly)10-7 – 10-8 .

# e)Vzhledem k tomu,že je stavba umístěna na pozemku,který je veden jako ostatní plocha-komunikace a bude v majetku obce, bude upuštěno od územního řízení.

# f)Stavba je umístěna na části pozemku parc. č. 700/1  v majetku obce.

# -Předpokládaný termín výstavby je 2021-2022,dle finančních možností obce

# -Předpokládaný finanční náklad dle položek URS je 1,8 mil. bez DPH.

# A.3.Přehled výchozích podkladů a průzkumů

-Polohopisné zaměření provedla Zdeňka Bičišťová Koněvova 82.29301 Mladá Boleslav

-Vytýčené IS (podzemní NN a vodovodní řad PE 80),které byly vytýčeny a zaměřeny

# -Výsledky jednání s investorem

# A.4. Členění stavby

# Stavba je členěna ve smyslu vyhlášky č.146/2008 Sb. přílohy č.8 na:

# -číselnou řadu 100 Objekty pozemních komunikací

# -ostatní inženýrské sítě budou dle vyjádření správců respektovány.

# A.5. Podmínky realizace stavby

# Realizace stavby je podmíněna dořešením kolize s kabely NN ve správě ČEZ a průběhem vodovodního potrubí ve správě VaK. Průběh těchto IS byl správci vytýčen a geodeticky zaměřen.

# Jejich průběh je zakreslen v situaci stavby.

# Při provádění budou respektovány podmínky jednotlivých správců sítí zařazených ve složce

# F. Doklady, které je součástí této dokumentace.

# Dopravní omezení veřejné dopravy budou pouze částečná při napojování komunikace na silnici III/2768. O DIO požádá zhotovitel stavby.

# A.6. Přehled budoucích vlastníků a správců

# Objekt komunikace řady 100, bude v majetku obce

# A.7.Předání části stavby do užívání

# Stavba bude předána jako celek do užívání ihned po dokončení a kolaudaci.

# A.8. Souhrnný technický popis stavby

# A.8.1.

Technický popis:

# - Jedná se o stavbu komunikace s odvodněním do dešťové kanalizace.

# - Stavba bude využívána pro pěší dopravu a motorovou dopravu pro obsluhu přilehlých nemovitostí.

# - Stavba bude trvalého charakteru.

# - Stavba nebude podléhat ochraně podle jiných právních předpisů.

# - Stavba bude splňovat požadavky zabezpečující její bezbarierové používání dle vyhl.398/2009 příl.2.

# - Úlevová řešení nebo výjimky se na stavbu nevztahují, nejsou žádné.

# - Kapacitní údaje stavby

# -délka stavby              118,35 m

# -šířka stavby v průměru  5,5 m

# -zastavěná plocha        663,0 m2

# - Zemní práce budou spočívat  ve vytěžení konstrukce stávající komunikace a odtěžení zeminy pro novou konstrukci vozovky. Po odtěžení bude proveden výkop rýhy pro dešťovou kanalizaci.

# Podle vyjádření ČEZu budou kabely NN buď přeloženy,nebo vloženy do chrániček.

# - Konstrukce komunikace je navržena dle TP 170 D-1-CH

# -asfaltový beton ACO 8         40 mm

# -asfaltový beton ACP 16        70 mm

# - štěrkodrť ŠD                        150 mm

# - štěrkodrť ŠD                        150 mm

# - upravená pláň 45 MPa

# Podélný sklon komunikace vychází ze stávající úrovně terénu a okolní zástavby. Příčný sklon je jednostranný z důvodu snazšího odvodnění komunikace.

# -Směrové poměry vycházejí z konfigurace stávající komunikace.

# - Odvod dešťových vod z komunikace bude proveden pomocí 3 uličních vpustí napojených do nově vybudované dešťové kanalizace z potrubí Ultra RIB2 o průměru 200mm SN 10PP.Z důvodu malého krytí na konci úseku bude potrubí z tvárné litiny DUKTUS stejného průměru.V úseku cca 13m,kde je krytí menší než 30cm(podle podkladů od výrobce) bude potrubí uloženo do betonu vyztuženého kari sítí.

# Posouzení profilu potrubí dešťové kanalizace:

# -intenzita srážek stanice Mšeno i=193l/s*ha

# -periodicita srážek n=0,2

# -doba trvání návrhového deště T = 15 minut

# -hodnoty odtokového součinitele jsou převzaty z ČSN 75 6101

# -plocha asfaltu ha

-koeficient odtoku

-koeficient odtoku

-koeficient odtoku

=   = 9,264 l/s

Kapacitní průtok PP DN 200 je 31,2 l/s při rychlosti 0,99 m/s ≥9,264 l/s

Profil 200mm má rezervu s ohledem na možné nečistoty vzniklé provozem na pokračující komunikaci

která slouží i pro zemědělskou techniku.

## A.8.2.3.Vodohospodářské objekty číselná řada 300

## Vodohospodářské objekty nebudou

# A.8.2.6.Vybavení komunikace

# -Vybavení komunikace bude pouze veřejným osvětlením, které je řešeno samostatně.

# -Dopravní značení u napojení  komunikace na silnici III/2768 bude  dopravní značkou P6 Stop.

# A.9. Výsledky a závěry z podkladů,průzkumů a měření

-Vzhledem k jednoduchosti stavby a minimalizaci zásahu do terénu nebyl prováděn žádný geologický průzkum. Byly vytýčeny stávající inženýrské sítě a zaměřeny

# A.10. Dotčená ochranná pásma,chráněná území,zátopová území,kulturní památky,památkové rezervace,památkové zóny

Řešené území není památkovou rezervací, ani památkovou zónou. Území je mimo zátopovou oblast Q100. V souběhu stavby jsou stávající inženýrské sítě, jejichž ochranná pásma a podmínky provádění prací budou dle vyjádření jednotlivých správců respektována. Z dosud známých sítí to jsou následující: vedení NN a vodovodní řad PP 80

# A.11.Zásah stavby do území

# Stavba se v podstatě realizuje na  části komunikace,která bude převeden a na základě žádosti do majetku obce. Celá stavba je výškově přizpůsobena okolní komunikaci.

Stavba nevyvolá zásadní změnu současného stavu území.

- bourací práce – demolice stávajícího chodníku

- kácení mimolesní zeleně a její případná náhrada – nebude

- rozsah zemních prací a konečná úprava –zemní práce budou spočívat pouze v úpravě podloží pro konstrukci vozovky a výkopu rýhy pro dešťovou kanalizaci

- ozelenění nebo jiné úpravy  nezastavěných ploch - veškeré plochy kolem komunikací budou ohumusovány a zatravněny. Nutno pravidelně udržovat.

- zásah do zemědělského půdního fondu  a případné rekultivace – nevyskytuje se

- zásah do pozemků určených k plnění funkce lesa – nevyskytuje se

- zásah do jiných pozemků – chodník zasahuje do pozemku komunikace ve vlastnictví Středočeského kraje,který byl požádán o převod části pozemku do majetku obce

- vyvolané změny staveb dopravní a technické infrastruktury a vodních toku  - změny dopravních staveb nebo vodního toku se nevyskytují.

# A.12. Nároky stavby na  zdroje a její potřeby

# Stavba nevyžaduje žádné nároky na zdroje ani jiné potřeby

# A.13. Vliv stavby a provozu na pozemní komunikaci na zdraví a životní prostředí

a)ochrana  krajiny a přírody – stavba nemá vliv na krajinu a přírodu

b)hluk – vznikne pouze při realizaci a bude omezen

c)emise z dopravy - nevznikne

# d)vliv znečištění vod na vodní toky a vodní zdroje –Bude využit stávající systém odvodnění.

e) ochrana zdraví a bezpečnosti pracovníků při výstavbě a při užívání stavby – není potřeba speciální ochrana, postačí běžná ochrana daná bezpečnostními předpisy pro provádění staveb. Pracovníci zúčastněni na stavbě musí být náležitě zaškoleni a přezkoušeni ze znalosti bezpečnostních předpisů. /Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích/ atd.

Při užívání chodníku bude zlepšena bezpečnost chodců vlivem lepší úrovně povrchu a tím snadnější údržby. Zřízením přechodu u autobusové zastávky dojde k výraznému zvýšení bezpečnosti chodců s ohledem na velmi silnou intenzitu dopravy.

f)nakládání s odpady –  řeší obecně závazné vyhlášky.  Veškeré odpady vzniklé při výstavbě

se musí likvidovat na určených místech a dokladovat objednateli.

# A.14. a  A.15. Obecné požadavky na bezpečnost a technické požadavky na výstavbu

-Pro provádění stavby platí soubor platných ČSN,TP,TKP,vyhlášek, směrnic a platných zákonů pro tento druh výstavby.

Upozornění na vybrané zásady:

-Zásyp rýh a zemní práce provádět dle ČSN 72 1006,ČSN 73 3050,ČSN 736133,TP 83 a dalších souvisejících norem

-Konstrukce vozovek provádět dle ČSN 736121,ČSN 736126-1a2,ČSN 736129,ČSN 736131-1a2, TP170 a dalších souvisejících norem.

-Navržené příčné i podélné uspořádání vozovek zajišťuje bezbariérový provoz.

Při výstavbě je nutné dodržovat všechny platné právní předpisy,vyhlášky,nařízení,závazné normy apod. v oblasti bezpečnosti práce,technických zařízení a v oblasti ochrany zdraví(zejména vyhl. č.48/1982Sb.,Českého úřadu bezpečnosti práce ve znění vyhl. ČÚBP

č. 207/1991Sb.,kterou se stanoví základní požadavky k zajištění práce a technických zařízení.)

# -Stavba byla navrhována ve smyslu zákona 23/2008 Sb. o požární ochraně staveb. Všechny objekty jsou dostupné z navržených větví i z komunikace II/279.Všechny komunikace jsou průjezdné a umožňují vjezd vozidel požární ochrany. Všechny komunikace jsou úrovňové a umožní snadný únik obyvatel v případě nouze.

- A. 15 d.  Plnění  požadavků orgánů státní správy a dotčených orgánů

# Bude zapracováno do samostatné přílohy ke stavebnímu řízení

Příloha: č.1.  Osvědčení o autorizaci